Chaîne d’information et chaîne d’énergie

1. UN SYSTEME AUTOMATISE

Un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches programmées sans que l’intervention de l’homme ne soit nécessaire.

Exemples : le passage à niveau automatique, la porte de garage, etc…

| 2. SCHEMA D’UN SYSTEME AUTOMATIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Informations propres au système |  |
| Consignes de |  |  |  |
| l’utilisateur |  | Informations pour |
|  | Chaîne |  |  |
|  |  | l’utilisateur |
| Informations | d’information | Ordres |  |
| extérieures |  |  |  |
| au système |  | Etat initial |  |
| Source d’énergie | Chaîne d’énergie |  |  |
|  |  |  | Fonction |
|  |  | Action | d’usage |
|  |  |  | réalisée |

3. CHAINE D'INFORMATION

Etat final

Définition : c'est la partie du système automatisé qui capte l'information et qui la traite.

On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels.

Acquérir : Fonction qui permet de prélever des informations à l’aide de capteurs. Traiter : C’est la partie commande composée d’un automate ou d’un microcontrôleur.

Communiquer : Cette fonction assure l’interface l’utilisateur et/ou d’autres systèmes.

Transmettre : Cette fonction assure l’interface avec l’environnement de la partie commande.

| Chaîne d’information | Informations pour |
| --- | --- |
| Consignes de l’utilisateur | l’utilisateur |
|  | Communiquer |
| Acquérir |  |
|  | Traiter |
| Informations extérieures | Transmettre |
|  | Ordres pour |
| au système |  |
|  | la chaîne d’énergie |

Page 1 sur 3

Exemple de chaîne d’information : la porte de garage

L’opérateur appuie sur le bouton de la télécommande pour fermer la porte du garage (consigne de l’utilisateur). La chaîne d’informations, composée d’un boîtier électronique et de capteurs, détecte le signal et ordonne, lorsqu’elle en reçoit l’ordre, la mise en route du moteur afin d’ouvrir la porte (ordre).

La photocellule empêche la fermeture de la porte si elle détecte

La présence d’un objet (personne, voiture, animal…)

Il y a aussi des capteurs qui permettent de connaître l’état de la porte (ouverte ou fermée).

Capteur : photocellule

Chaîne d’information

|  |  | Communiquer |
| --- | --- | --- |
| Présence d’un | Acquérir | Traiter |
|  |  | Transmettre |
| objet à l’entrée |  |  |
|  |  | Ordres d’ouverture |
| du garage |  | ou de fermeture de |
|  |  | la porte |

| Photocellule | Module |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Carte électronique | Câbles |
|  | radio |  |  |

4. LA CHAINE D’ENERGIE

Définition : dans un système automatisé, on appelle une chaîne d’énergie l’ensemble des procédés qui vont réaliser une action.

On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels.

Les blocs fonctionnels de la chaîne d’énergie

Alimenter : Mise en forme de l’énergie externe en énergie compatible pour créer une action.

Distribuer : Distribution de l’énergie à l’actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur.

Convertir : L’organe de conversion d’énergie appelé actionneur peut être un vérin, un moteur…

Transmettre : Cette fonction est remplie par l’ensemble des organes mécaniques de transmission de mouvement et d’effort : engrenages, courroies, accouplement, embrayage…..

Page 2 sur 3

Chaîne d’énergie :

Ordres

Chaîne d’énergie

Réalisation

Energie d’entrée	de l’action

Alimenter     Distribuer       Convertir      Transmettre

Exemple de chaîne d’énergie : la porte de garage

Chaîne d’énergie

|  | Energie |  | Energie |  |  |  |  | Energie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| électrique | Ordre | électrique |  |  | mécanique |  |  |
|  |  | d’ouverture ou |  |  |  |  |  |  |  |
| EDF |  | de fermeture |  |  |  |  |  |  | OUVERTURE |
| 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OU |
| Alimenter | Distribuer | Convertir | Transmettre | FERMETURE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE LA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORTE |
| Prise secteur | Contacteur |  | Moteur | Pignons + chaîne |  |

- électromagnétique

| Transformateur | Il va convertir | Les pignons et la chaîne vont |
| --- | --- | --- |
|  | l’énergie électrique | transformer le mouvement en |
|  | en énergie | mouvement de translation et |
|  | mécanique de | le transmettre à la porte. |
|  | rotation. |  |

EDF

230V

Page 3 sur 3